Bilaga 11

## Förslag till rutin för hantering av farligt avfall

(Denna rutin har tagits fram med underlag från BF9K.)

Företaget ska utse (och meddela beställaren) en person som är ansvarig för avfallshanteringen och som ska se till att farligt avfall blir hanterat enligt denna rutin.

Inför rivning, eller ombyggnad/underhåll som innebär utrivning av byggmaterial, identifieras farligt material med hjälp av materialinventering. Inventeringen ska utföras av en person med dokumenterad erfarenhet och kunskap. Uppgifterna från inventeringen ska föras in i en avfallshanteringsplan som ska gälla för entreprenaden. 
Med avfallshanteringsplan menas ”Plan för hantering av avfall och produkter som blir avfall vid bygg- och rivningsarbeten”.

- Avfallshanteringsplanen ska normalt ingå i förfrågningsunderlaget, tas annars fram av entreprenören. I dokumentet ska redovisas vilka typer av farligt avfall som kommer att uppstå under entreprenaden och bedömda mängder.

- För varje typ av farligt avfall bestäms hur det ska hanteras och förvaras. Bilaga 1 till Resurs- och avfallsriktlinjerna (Lista över farligt avfall) används som hjälpmedel.

- Arbetsplatsen förses med förvaringskärl som svarar mot steg 2.

- Entreprenören beställer borttransport och är ansvarig för att kontrollera och dokumentera att transportföretag och avfallsmottagare har erforderliga tillstånd. Krav på redovisning av avfallsslag, mängd, mottagare och behandling ska ingå i upphandling av transporten.

- Platschefen, eller den som är avfallsansvarig, ansvarar för att uppgifter från steg 4 dokumenteras (denna dokumentation ska sparas i tre år). Uppgifterna förs in i avfallshanteringsplanen.

- Avfallshanteringsplanen med dessa uppgifter införda samt transportdokument och mottagningskvitton, med identitet angiven för objektet, redovisas för beställaren och överlämnas senast i samband med slutbesiktning.

- Om beräknade typer och mängder farligt avfall enligt steg 1 inte förekommer i redovisning enligt 4-6 skrivs alltid avvikelse. Denna kommuniceras också till transportföretaget.

Kontroll

Uppföljning ska göras av att denna rutin fungerar i det dagliga arbetet.

Dokumentation och kommunikation

Ange var dokumentet ska sparas, på papper eller digitalt och hur berörda ska meddelas när rutinen är utförd.

Hänvisningar

Blankett för avfallshanteringsplan för rivning respektive byggproduktion. Utgör bilaga 9 respektive bilaga 10 till Resurs- och avfallsriktlinjerna.

Lista över farligt avfall (FA-lista). Utgör bilaga 1 till Resurs- och avfallsriktlinjerna.