Bilaga 14

## Avfallsregler

### 1	Några begrepp

#### 1.1	Avfall

Avfall är rester som uppkommer vid produktion och konsumtion. Den formella avfallsdefinitionen finns i miljöbalken och innebär att avfall är varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfall är något man gör sig av med – innehavarens beteende eller avsikt är alltså centralt. Avfallet kan mycket väl ha ett ekonomiskt värde. Det finns en lång rad domar i EU-domstolen som anger när något är avfall och när något inte är avfall, men man kan säga att den enklaste förklaringen av vad som är avfall är att se avfall som en rest man gör sig av med.

#### 1.2  Biprodukt

Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt istället för avfall, om ämnet eller föremålet har uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte har varit att producera ämnet eller föremålet. En biprodukt ska kunna användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis och ska kunna fortsätta att användas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

#### 1.3	Farligt avfall

Farligt avfall är markerat med en asterisk (*) i avfallsförteckningen i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927). För vissa avfallstyper finns det både avfallskoder med och utan asterisk. Då krävs ett mer komplicerat förfarande för att avgöra om avfallet är farligt avfall eller inte, som bygger på om avfallet innehåller vissa ämnen eller ämnen som har vissa egenskaper. Det regleras dels i avfallsförordningen (§13b och §11b) samt i EU-förordning 1357/2014.

Naturvårdsverket får också meddela föreskrifter om att ett visst avfall som har en farlig egenskap är farligt avfall. Hittills har dock inga sådana föreskrifter meddelats. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst farligt avfall inte är farligt avfall om avfallsinnehavaren bland annat visar att avfallet inte har någon farlig egenskap.

#### 1.4	Verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare är någon som bedriver en verksamhet (något som upprepas) eller vidtar en åtgärd (enstaka gång) som omfattas av miljöbalkens regelverk. Detta regelverk omfattar alla verksamheter och åtgärder som på ett inte helt försumbart sätt kan tänkas påverka människors hälsa och miljön. Att bygga, riva och bygga om är verksamheter eller åtgärder som omfattas av miljöbalkens regler och den som ansvarar blir därmed verksamhetsutövare i miljöbalkens mening. En verksamhetsutövare kan vara en fysisk person eller en juridisk person.

Vem som är verksamhetsutövare kan vara oklart vid uppdragsförhållanden. I vissa fall är uppdragsgivaren verksamhetsutövare, i andra fall uppdragstagaren. Omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande. Självständigt ansvar för verksamheten och avtalsförhållandets varaktighet har avgörande betydelse. Enligt praxis är verksamhetsutövaren den som har den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta en åtgärd.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att de regler som gäller för verksamheten/åtgärden identifieras och följs och är skyldig att för tillsynsmyndigheten kunna visa att reglerna följs.

#### 1.5	Avfallsproducent

Var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) eller var och en som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning (avses när begreppet används i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering).

Ibland pratar man om ”avfallsalstrare”. Det begreppet finns inte i lagstiftningen men det är synonymt med avfallsproducent.

#### 1.6	Avfallsinnehavare

En avfallsinnehavare är den som har rådighet över ett avfall, alltså den som kan besluta om avfallet och rent faktiskt göra något med det, exempelvis skicka det vidare eller hantera det på något sätt.

Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. (15 kap 11 § Miljöbalken).

#### 1.7	Mellanlagring av avfall

Med mellanlagring av avfall menas att avfall lagras på en plats där det inte producerats och där det heller inte ska behandlas på annat sätt än genom lagring. Avfallet har alltså flyttats från platsen där det har producerats till platsen för mellanlagring.

Beträffande krav på tillstånd eller anmälan för mellanlagring, se nedan.

#### 1.8 	Tillfällig lagring av avfall

Tillfällig lagring av avfall sker på den plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras därifrån samt på den plats där avfallet ska behandlas.

#### 1.9	Klassning eller klassificering av avfall

Dessa båda ord kan användas synonymt och innebär att man tilldelar avfallet en sexsiffrig avfallskod samt avgör om avfallet är farligt avfall eller inte.

#### 1.10	Karaktärisering av avfall

Avfall som ska deponeras ska karaktäriseras av avfallsproducenten. Karaktäriseringen görs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall, och innebär att avfallet beskrivs i ord samt att avfallets utlakningsegenskaper i vissa fall testas.

#### 1.11	Kontrollplan för rivning

Rivningsarbeten kräver ofta antingen att rivningslov har lämnats eller att anmälan till byggnadsnämnden görs. Bestämmelserna om detta finns i Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). När en ansökan om rivningslov eller en anmälan till byggnadsnämnd inför rivning har gjorts ska byggherren även ta fram en kontrollplan som bland annat anger vilket material som vid rivningsåtgärderna kan ge upphov till farligt avfall, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt var i byggnaden dessa material finns. Rivningen ska sedan ske så att de olika materialen kan tas om hand var för sig enligt planen. Om en kontrollplan för rivning ska finnas, får rivningsarbetena inte påbörjas förrän byggnadsnämnden godkänt planen. (Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall)

#### 1.12	Förkortningar

| Fo | Förordning |
| --- | --- |
| MB | Miljöbalken |
| NFS | Naturvårdsverkets författningssamling |
| PBL | Plan- och bygglagen |
| SFS | Svensk författningssamling |
| TOC | Totalt organiskt kol |

### 2	Allmänt om avfallsregler för byggsektorn

Den svenska avfallslagstiftningen bygger till stor del på direktiv från EU. Huvuddelen av de regler som rör hantering av avfall som uppkommer vid bygg- och rivningsarbeten finns i miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. Miljöbalkens regelverk innehåller bestämmelser om vem som ansvarar för hantering av olika typer av avfall samt hur denna hantering ska gå till. Reglerna syftar till att 
-  minimera uppkomsten av avfall, 
-  styra mot återanvändning och vidareutnyttjande av material samt energiutvinning och 
-  förebygga påverkan på människors hälsa och miljön p.g.a. hanteringen av avfall.

Vissa regler finns också i plan- och bygglagen, lag om brandfarliga och explosiva varor, lag om skydd mot olyckor, lag om transport av farligt gods, lag om gaturenhållning och skyltning, lag om skatt på avfall samt arbetsmiljölagen – och i förekommande fall förordningar och föreskrifter till dessa.

I arbetsmiljölagens regelverk finns bestämmelser som syftar till att förebygga skador hos de människor som på olika sätt yrkesmässigt hanterar avfall.

Skyddslagstiftningen innehåller allmänt hållna regler om att förebygga olika slag av olyckshändelser, t.ex. brand, samt detaljerade bestämmelser för hantering och transport av vissa särskilt farliga avfall.

Avfall ska förebyggas och hanteras så att avfallshierarkin följs. Den innebär att avfall:

- I första hand ska förebyggas

- Minimera avfallsmängderna

- Se till att det avfall som uppstår är så ofarligt som möjligt

- Om möjligt återanvända saker

- I andra hand ska förberedas för återanvändning

- Kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall som sedan kan återanvändas

- I tredje hand ska materialåtervinnas

- I fjärde hand ska energiåtervinnas

- I sista hand ska bortskaffas (deponera eller förbränna/destruera utan energiåtervinning)

Den behandling som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska väljas, om behandlingen inte är orimlig.

Bestämmelserna om detta finns delvis i 2 kap. 5 § (förebyggande av avfall och återvinning av avfall) och delvis i 15 kap 10 § (behandling av avfall). I 2 kapitlet pekas verksamhetsutövaren ut som ansvarig och i 15 kap 10 § pekas den som behandlar avfall eller är ansvarig för att ett avfall blir behandlat ut som ansvarig.

#### 2.1	Sammanställning över regler i miljöbalken som är eller kan vara aktuella 
i samband med hantering av bygg- och rivningsavfall

| Kapitel i miljöbalken (1998:808) | Förordningar | Föreskrifter | Allmänt råd, handbok el dyl |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 kap Mål och tillämpningsområde |  |  |  |
| 2 kap Allmänna hänsynsregler mm | Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader |  | Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser, till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken Naturvårdsverkets Handbok (2003:4) med allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken om metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall. |
| 9 kap Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd | Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljöprövningsförordning (2013:251) |  | Naturvårdsverkets Handbok (2003:5) tillståndsprövning och anmälan avseende miljöfarlig verksamhet |
| 10 kap Förorenade områden | Förordning (1998:930) om miljöriskområden Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador |  | Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för förorenade områden |
| 14 kap Kemiska och biotekniska organismer | Förordning (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar |  |  |
|  | Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning |  |  |
| 15 kap Avfall och producentansvar Plan och Bygglagens 10 kap §5-6 (SFS 2010:900) som reglerar hur farligt avfall hanteras vid rivning av byggnader | Avfallsförordning (2011:927) | Naturvårdsverkets föreskrifter (2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (inkl. allmänna råd) Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:3) om transport av avfall Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskrifter (1986:30) om hantering av avfall inom försvarsmakten | Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:14) om farligt avfall, till avfallsförordningen (2001:1063) Naturvårdsverkets Handbok (2003:8) om farligt avfall Naturvårdsverkets Handbok (2003:4) med allmänna råd till 2 kap 3 § miljöbalken om metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall |
|  | Förordning (2001:512) om deponering av avfall | Naturvårdsverkets föreskrifter (2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall | Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:5) rörande deponering av avfall, till 3-33 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall Naturvårdsverkets Handbok (2004:2) med allmänna råd om deponering av avfall Naturvårdsverkets allmänna råd till Naturvårdsverkets föreskrifter (2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. Handbok (2007:1) med allmänna råd - Mottagningskriterier för avfall till deponi med allmänna råd |
|  | Förordning (2013:253) om förbränning av avfall |  |  |
|  | Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier |  |  |
|  | Förordning (2007:19) om PCB m m |  |  |
|  | Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning | Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:10) om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter |  |
|  | Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar |  |  |
|  | Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser EU:s f-gasförordning 517/2014 |  |  |
| 26 kap Tillsyn | Miljötillsynsförordning (2011:13) |  | Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser, till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken |
|  | Förordning (1998:901) om verksamhets-utövarens egenkontroll | Naturvårdsverkets föreskrifter (2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (inkl. allmänna råd) Naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport (Används vid miljörapportering som ska göras senast den 31 mars 2017) NFS 2016:8 Miljörapport. (Används vid miljörapporteringen som ska göras senast den 31 mars 2018.) | Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2001:2 Egenkontroll Naturvårdsverkets handbok (2001:3) Egenkontroll – en fortlöpande process. |
| 27 kap Avgifter | Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken | Naturvårdsverkets föreskrifter (1999:5) om avgifter för tillsyn av täkter | Naturvårdsverkets allmänna råd (2000:8) Avgifter för myndigheters prövning och tillsyn enligt miljöbalken |
| 28 kap Tillträde mm |  |  |  |
| 29 kap Straffbestämmelser och förverkande |  |  |  |
| 30 kap Miljösanktionsavgifter | Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter | Naturvårdsverkets föreskrifter (2012:10) om betalning av miljösanktionsavgifter |  |
| 32 kap Skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk |  |  |  |

### 3	Generellt om ansvar för hantering av olika typer av avfall

I lagstiftningen har man angett ett antal utpekade aktörer som ansvarar för att olika typer av avfall samlas in och hanteras enligt de regler som gäller och ser till att avfallet ges en miljömässigt godtagbar behandling. Det är till den ansvarige för en viss typ av avfall som avfallsinnehavaren ska lämna sitt avfall. Vem som ansvarar för olika typer av avfall som kan tänkas uppkomma i samband med olika former av byggnadsarbeten kan sammanfattas så här:

- Hushållsavfall – kommunen (15 kap 20 § miljöbalken)

- Farligt avfall från hushåll – kommunen (20 § avfallsförordningen)

- Batterier samt varor med inbyggda batterier – producenten och försäljaren (14 och 18 §§ förordningen om producentansvar för batterier)

- Förpackningar – producenten, med begränsningar (förordningen om producentansvar för förpackningar)

- Elektriska och elektroniska produkter – producenten och försäljaren, med vissa begränsningar (förordningen om producentansvar för elutrustning)

- Glödlampor och belysningsarmaturer – producenten, med vissa begränsningar (förordningen om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer)

- Farligt avfall från andra än hushåll – den som har tillstånd att transportera och hantera farligt avfall (9 kap. 6 § och 15 kap. 17 och 18 §§ miljöbalken). Lagstiftningen reglerar ansvaret i hela kedjan från insamling, transport till behandling där varje länk i kedjan (avfallsinnehavaren) har ansvar för att kontrollera att den som avfallet lämnas vidare till har rätt tillstånd. Avfallsinnehavaren är alltid ansvarig för att avfallet hanteras godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Den som först är ansvarig är verksamhetsutövaren i den verksamhet där avfallet uppstår. Den har även ett vidare ansvar att förebygga avfall. (2 kap. 5 § tillsammans med 15 kap 10 och 11 §§ miljöbalken)

- Övrigt avfall – den som har tillstånd att transportera och hantera avfall (9 kap. 6 § och 15 kap. 17 och 18 §§ miljöbalken). Lagstiftningen reglerar ansvaret i hela kedjan från insamling, transport till behandling där varje länk i kedjan (avfallsinnehavaren) har ansvar för att kontrollera att den som avfallet lämnas vidare till har rätt tillstånd. Avfallsinnehavaren är alltid ansvarig för att avfallet hanteras godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Den som först är ansvarig är verksamhetsutövaren i den verksamhet där avfallet uppstår. Den har även ett vidare ansvar att förebygga avfall. (2 kap. 5 § tillsammans med 15 kap 10 och 11 §§ miljöbalken)

### 4	Byggsektorns avfallsregler

I nedanstående sammanställning framgår kortfattat vilka avfallsregler som gäller för byggherren/fastighetsägaren, bygg-/rivningsentreprenören, transportören, mellanlagraren och behandlaren när det gäller hantering av avfall från bygg- och rivningsverksamhet. Vid varje punkt finns hänvisning till den paragraf där ursprungsbestämmelsen finns att läsa.

I en del fall är det inte uppenbart vilken aktör som ska uppfylla aktuella bestämmelser. Sammanställningen bör därför ses som en tolkning av vem som i allmänhet bör anses vara ansvarig. I de fall det inte är uppenbart vem som är ansvarig för att bestämmelserna uppfylls är det lämpligt att klargöra detta vid upphandlingen (se bilaga 7 Förslag till AF-texter för entreprenadupphandling).

#### 4.1	Avfallsregler för byggherren/fastighetsägaren

Byggherren har ansvar för att

- skaffa sig kunskap om byggnaden före rivning och om hur det avfall som finns där ska hanteras (2 kap 2 § miljöbalken samt 10 kap 6 § PBL) – se även under Entreprenörens ansvar, avsnitt 4.2.

- välja lämplig behandling för avfallet om inte detta är entreprenörens uppgift. Grunden för val av lämplig behandling är 2 kap miljöbalken som innebär i första hand återanvändning, i andra hand materialåtervinning, i tredje hand energiutvinning och i sista hand deponering.

- underrätta tillsynsmyndigheten vid misstanke om förorenat område (10 kap 11 § miljöbalken) – efterbehandlingsåtgärd (t.ex. sanering) kräver normalt anmälan minst 6 veckor innan åtgärden ska vidtas (28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). För sanering av fog- och golvmassor med PCB gäller tiden tre veckor.

- upprätta kontrollplan för rivning, om detta krävs enligt PBL eller i övrigt av kommunens miljönämnd.

- i fall då detta krävs söka bygglov eller rivningslov (9 kap. 2 och 10 §§ plan- och bygglagen) eller göra en anmälan till byggnadsnämnden (6 kap. 5 § plan- och byggförordningen).

- reda ut vilka regler som gäller för det aktuella projektet och göra klart vem som ansvarar för att respektive regel följs (praktiskt p g a bestämmelserna i 2 kap 2 § MB och särskilt viktigt om flera aktörer är inblandade).

- planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga påverkan på människors hälsa och miljön. Byggherren är också skyldig att genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens faktiska inverkan på människors hälsa och miljön (26 kap 19 § MB).

#### 4.2	Avfallsregler för bygg-/ rivningsentreprenören

(Avser varje entreprenör som medverkar vid byggproduktion/rivning, alternativt byggherren själv om denne utför själva bygg- och rivningsverksamheten)

För bygg-/rivningsentreprenören gäller följande ansvar

- Skaffa sig kunskap om avfallet och regler om hur respektive avfall ska hanteras (2 kap 2 § MB samt specialregler).

- Välja lämplig behandling för avfallet om inte detta gjorts av byggherren. Grunden för val av lämplig behandling är 2 kap MB som innebär i första hand återanvändning, i andra hand materialåtervinning, i tredje hand energiutvinning och i sista hand deponering

- Underrätta tillsynsmyndigheten vid misstanke om förorenat område (10 kap 11 § MB) – efterbehandlingsåtgärd kräver enligt bestämmelse i miljöbalken normalt anmälan minst 6 veckor innan åtgärden ska vidtas (9 kap 6c §.). För sanering av fog- och golvmassor med PCB gäller tiden tre veckor. (I praktiken innebär detta att entreprenören ska kontrollera om beställaren gjort erforderlig anmälan och annars se till att anmälan görs.)

- Klassa avfallet utifrån bestämmelserna i avfallsförordningen (se avsnittet ”Klassning av avfall” nedan).

- Sortera avfallet. Generellt gäller att olika typer av farliga avfall ska sorteras separat (16 § avfallsförordningen), att brännbart avfall, hushållsavfall och producentansvarsavfall ska sorteras för sig samt att det kan finnas särskilda kommunala regler som framgår av den lokala renhållningsordningen för kommunen eller anvisningar från den som ska ta emot avfallet.

- Förvara avfallet enligt de regler som gäller. Generellt gäller miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap miljöbalken) som innebär att man utifrån kunskap om avfallets egenskaper ska förvara det så att det inte orsakar problem för människors hälsa och miljön.

- Journalföra mängder (kg) för varje typ (avfallskoder) av avfall – gäller alltid för farligt avfall (55 § avfallsförordningen) och kan även gälla annat avfall (se den kommunala renhållningsordningen).

- Karaktärisera avfallet om avfallet ska deponeras (se avsnittet ”Särskilda bestämmelser om avfall som ska deponeras” nedan).

- Kontrollera att transportören har tillstånd/har gjort anmälan för transport av aktuell typ av avfall enligt tabellen nedan och att mottagaren – om avfallet är farligt avfall - har de tillstånd som krävs (53 § avfallsförordningen).

- Upprätta ett transportdokument för varje enskild transport av farligt avfall (60 § avfallsförordningen samt Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall).

- Planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga påverkan på människors hälsa och miljön och skyldighet att genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens faktiska inverkan på människors hälsa och miljön (26 kap 19 § miljöbalken).

#### 4.3	Regler för den som transporterar bygg- och rivningsavfall

Transportör av bygg- och rivningsavfall måste

- ha tillstånd till yrkesmässig trafik om transporten sker yrkesmässigt i transportörens verksamhet (lag om yrkesmässig trafik).

- ha tillstånd/ha gjort anmälan för transport av aktuell typ av avfall (se nedan). Tillstånd söks hos Länsstyrelsen och ska ha meddelats innan transport utförs. Även anmälan görs till länsstyrelsen.

| Transport av visst slag av avfall (som kan vara aktuellt) | Tillstånd yrkesmässig trafik | Tillstånd trpt av aktuell avfallstyp | Anmälan om transport av aktuell avfallstyp | Lagrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yrkesmässig transport av avfall | X | X |  | 36 § Avfallsförordningen |
| Transport av icke farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet, mer än 10 ton/50 m3 per kalenderår | X | X |  | 36 § Avfallsförordningen |
| Transport av icke farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet, mindre än 10 ton/50 m3 per kalenderår | X |  |  | 42 och 44 §§ Avfallsförordningen och 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall |
| Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet, mer än 100 l eller 100 kg per kalenderår | X | X |  | 36 § Avfallsförordningen |
| Transport av avfall som innehåller kvicksilver (annat än lysrör eller andra lyskällor) eller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt | X | X |  | 36 § Avfallsförordningen |
| Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet, mindre än 100 l eller 100 kg per kalenderår | X |  | X | 42 § Avfallsförordningen |

#### 4.4	Regler för den som mellanlagrar bygg- och rivningsavfall

För den som mellanlagrar bygg- och rivningsavfall gäller att

- identifiera de regler som gäller för verksamheten (följer bl.a. av 4 § förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll)

- ha tillstånd/ha gjort anmälan för mellanlagring av aktuell typ av avfall (förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Se tabellen nedan.

- se till att det finns ett transportdokument (60 § avfallsförordningen)

##### Anläggningar för mellanlagring

- Anläggningar för mellanlagring av icke farligt avfall ska i vissa fall anmälas eller tillståndsprövas.

- Anläggningar för mellanlagring av farligt avfall ska anmälas eller tillståndsprövas

Se nedanstående tabell.

Prövningsnivå B innebär att tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen.
Prövningsnivå C innebär att anmälan ska göras till den kommunala miljönämnden.
* SNI-kod: SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Se www.scb.se.

| Verksamhet | SNI-kod* | Prövnings-nivå |
| --- | --- | --- |
| Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av mer än 10 000 ton som inte är avsett för byggnads- och anläggningsändamål, eller mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1 Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. | 90.30 | B |
| Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30 Lagring under längre tider än ett respektive tre år enligt ovan definieras inte som mellanlager utan som deponi och kräver tillstånd. | 90.40 | C |
| Anläggning för mellanlagring avfarligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än 5 ton oljeavfall mer än 30 ton blybatterier, mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, mer än 30 ton impregnerat trä, eller mer än 1 ton annat farligt avfall Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller anläggning för lagring av farligt avfallunder längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas | 90.50 | B |
| Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta fordon eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till mer än 5 ton oljeavfall mer än 30 ton blybatterier, mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, mer än 30 ton impregnerat trä, eller mer än 1 ton annat farligt avfall. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas. | 90.60 | C |

#### 4.5	Regler för den som behandlar bygg- och rivningsavfall

Den som behandlar bygg- och rivningsavfall har ansvar för att

- identifiera de regler som gäller för verksamheten (följer bl.a. av 4 § förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll)

- ha tillstånd/ha gjort anmälan för behandling av aktuell typ av avfall (ofta styrt ned på avfallskodsnivå samt kopplat till om avfallet är farligt eller inte – förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

#### 4.6	Klassning av avfall

Varje typ av avfall som uppkommer ska klassas enligt bestämmelserna i avfallsförordningen.

Att klassa innebär att avfallet ges en av de sexsiffriga avfallskoderna som finns i bilaga 4 till förordningen samt att man avgör om avfallet är farligt avfall eller inte. Att klassningen görs rätt är viktigt. Vilka bestämmelser som gäller för lagring, transport, behandling och annan hantering av avfallet är beroende av om avfallet är farligt eller inte, och det kan också vara beroende av avfallskoden.

Bilaga 4 till avfallsförordningen är uppställd i huvudgrupperna 01-20. Avfall som uppkommer i samband med bygg- och rivningsverksamhet kan oftast hänföras till någon av grupperna

- 08 - Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar 
       (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg

- 13 - Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor, 05 och 12)

- 14 - Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07 
       och 08)

- 15- Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som 
       inte anges på annan plats

- 16 - Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

- 17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

- 20 - Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutions-
        avfall), även separat insamlade fraktioner

Varje enskilt avfall ges en sexsiffrig kod som man får fram genom att först titta på vilken av huvudgrupperna ovan som avfallet kan hänföras till – och då utgår man i första hand från grupperna 08, 17 eller 20, i andra hand från grupperna 13, 14 eller 15 och i tredje hand gruppen 20. Sedan letar man upp den undergrupp som avfallet kan höra till och letar där upp den fullständiga sexsiffriga koden.

Vissa slag av avfall är farligt avfall. Farligt avfall är sådant avfall som består av eller som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön på kort eller lång sikt. De avfall vars kod i bilagan är följd av en asterisk (*) är alltid farligt avfall (om inte länsstyrelsen i det enskilda fallet beslutat annorlunda). Annat avfall kan också vara farligt avfall. Det förutsätter att Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter om att ett visst avfallsslag som saknar asterisk, men som har någon av de egenskaper som anges i bilaga 1, är att betrakta som farligt avfall.

Bedömningen av vad som är farligt grundar sig på samma regler som används när man klassificerar kemiska produkter. Detta innebär att en kemisk produkt som är märkt med orange varningssymbol blir klassificerad som farligt avfall när produkten blir avfall, och avfall som innehåller en sådan produkt blir också ofta klassad som farligt avfall. I vissa undantagsfall skulle en bedömning utifrån koncentrationsnivåer kunna leda till att avfallet klassas som icke-farligt. Ett sådant förfarande rekommenderas enbart om det rör sig om större mängder avfall.

Ett avfall som innehåller ämnen med farliga egenskaper är dock inte alltid farligt avfall (olika tungmetaller kan t.ex. detekteras i nästan allt). I avfallsförordningen finns bestämmelser om att ett avfall ska anses vara farligt avfall om koncentrationerna av ämnen med vissa farliga egenskaper överstiger vissa halter. För att avgöra om avfallet är farligt avfall eller ej krävs därför att man känner till vad avfallet består av och vilka egenskaper de ämnen har som finns i avfallet. Detta gäller främst avfallstyper med så kallat dubbla ingångar, d.v.s. det finns två alternativa koder i avfallsförteckningen att välja mellan. I de flesta fall kännetecknas den ena av att den innehåller frasen ”som innehåller farliga ämnen”.

I vissa fall är det enkelt att avgöra om ett avfall är farligt eller ej, men i många fall är det mycket svårt. Misstänker man att ett avfall är farligt avfall så betraktar man det som farligt till dess att man vet säkert. I praktiken måste man därför ofta göra bedömningar av vad ett visst avfall innehåller och hur det bör klassificeras.

Vägledning för klassning av farligt avfall finns på Naturvårdsverkets webbplats och i Avfall Sveriges rapporter om klassificering av farligt avfall. Se under Hänvisningar nedan.

När det gäller farligt avfall som uppkommer vid byggverksamhet hänvisas till bilaga 1 (Lista över farligt avfall), där olika typer av farligt avfall har förtecknats.

#### 4.7	Särskilda bestämmelser om avfall som ska deponeras

För vissa avfall är deponering den behandlingsmetod som måste väljas, men det gäller bara om avfallet inte kan tas om hand på något sätt högre upp i avfallshierarkin och om avfallet får deponeras.

Vissa typer av avfall får inte deponeras. Detta gäller till att börja med utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall (avfall som innehåller eller består av organiska ämnen). Bestämmelser om förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Trots detta förbud får avfall med homogen sammansättning som innehåller mindre än 10 viktprocent TOC (totalt organiskt kol), beräknat på visst sätt, och avfall med heterogen sammansättning som innehåller mindre än 10 volymprocent brännbart avfall deponeras (12 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (2004:4) om brännbart avfall och organiskt avfall).

Gipsbaserat avfall får inte deponeras i samma deponicell som annat avfall om vissa gränsvärden överskrids för det avfall som inte innehåller gips (26 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om brännbart avfall och organiskt avfall). Det är vidare förbjudet att deponera flytande avfall, avfall som är explosivt, frätande, oxiderande samt avfall som är brandfarligt eller mycket brandfarligt.

Allt avfall som ska deponeras ska karaktäriseras enligt bestämmelser i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering av avfall och kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall.

Karaktäriseringen innebär att avfallet beskrivs i ord samt att det i vissa fall ska testas med avseende på lakningsegenskaper. Lakningsegenskaper ska redovisas om avfallet är farligt avfall, om det är ickefarligt avfall som ska deponeras på en deponi där farligt avfall deponeras och om avfallet är inert men inte finns med bland de avfall som är undantagna från kravet på laktester.

Följande uppgifter ska finnas med i karaktäriseringen:

Varifrån avfallet kommer

Vilken process som givit upphov till avfallet

Vilken behandling avfallet genomgått enligt 14 § förordningen om deponering av avfall (fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska metoder, inklusive sortering, som ändrar avfallets egenskaper så att dess mängd eller farlighet minskas, hanteringen underlättas eller återvinning gynnas)

Avfallets sammansättning och, i förekommande fall – se ovan – dess utlakningsegenskaper

Avfallets lukt, färg och fysikaliska form

Den sexsiffriga avfallskoden enligt avfallsförordningen och om avfallet utgör farligt avfall

Vilken eller vilka deponiklasser där avfallet kan tas emot

Vid behov, information om extra säkerhetsåtgärder som bör vidtas vid deponin

##### Avfallsproducentens ansvar vid deponering

Avfallsproducenten ska känna till avfallets egenskaper och innehåll av olika ämnen och hur stor utlakningen bedöms vara av föroreningar när avfallet ligger i deponin.

Ansvaret för att en karaktärisering görs och att den är korrekt är avfallsproducentens.

Avfall som utan provning får tas emot vid deponier för inert avfall

Nedan listas avfall som utan provning får tas emot vid deponier för inert avfall.

##### Avfallskod	Karaktärisering	Begränsningar

10 11 03	Glasfiberavfall	Endast utan organiska bindemedel

15 01 07	Glasförpackningar

17 01  01	Betong		Endast sorterat och utvalt bygg- och rivningsavfall

17 01 02	Tegel		Endast sorterat och utvalt bygg- och rivningsavfall

17 01 03	Klinker och keramik	Endast sorterat och utvalt bygg- och rivningsavfall

17 01 07	Blandningar av	Endast sorterat och utvalt bygg- och 
betong, tegel		rivningsavfall
klinker och keramik

17 02 02	Glas

17 05 04	Jord och sten		Inte matjord och torv och inte heller jord och sten 
		från förorenade områden.

19 02 05 	Glas

20 01 02	Glas		Endast separat insamlat glas

20 02 02	Jord och sten		Endast från trädgårds- och parkavfall, inte matjord
			och torv.

Med utvalt bygg och rivningsavfall avses avfall med låga halter av annat material (metall, plast, organiskt material, trä, gummi, etc.). Avfallets ursprung skall vara känt.

#### 4.9	Arbetsmiljölagens avfallsregler

Ett stort antal av Arbetsmiljöverkets regler är tillämpliga på arbete med avfall från byggande och rivning. Arbetsmiljö behandlas i princip inte i dessa riktlinjer, men enstaka påpekanden finns i avfallslistorna. En bestämmelse som emellertid bör uppmärksammas är att den som överlämnar avfall som utgör en kemisk riskkälla för omhändertagande ska ge mottagaren den produktinformation som behövs för en säker hantering (Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker).

#### 4.10	Skyddslagstiftning

- Lag (2006:263) om transport av farligt gods

- Förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Lagstiftning om skydd mot olyckor behandlas inte här, men ska beaktas på arbetsplatsen. Ett exempel är lagring av brandfarliga och explosiva varor.

#### 4.11	Hänvisningar

Litteratur och webbplatser, se kapitel 7 Litteratur och webbplatser i Resurs- och avfallsriktlinjerna.

# Footnotes

I §11b, avfallsförordningen (2011:927), hänvisas det till bilaga III till direktiv 2008/98/EG. Denna har dock ersatts med EU-förordning 1357/2014.

Februari 2017

MÖD 2010:23