| Projektet: Funnet vid inventering | Material/produkt | Kan innehålla För information om ämnet, se bilaga 1 Lista över farligt avfall | Sorteras som För information om fraktionen, se bilaga 4 Avfallsfraktioner - bruttolista | Förekomst och hjälp för inventering | Övrigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akustikplattor, hårda | Asbest |  | Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. |  |
|  | Aluminiumprofiler |  | Skrot och metall |  |  |
|  | Armeringsjärn |  | Skrot och metall |  |  |
|  | Asfalt | PAH |  | Asfalt tillverkad före 1975 kan innehålla PAH. Identifieras med hjälp av labanalys. |  |
|  | Avlagringar i avloppsrör och vatten lås. | Kvicksilver |  | Undersök vilken verksamhet som tidigare varit i lokalerna (t.ex. tandläkarmottagning). |  |
|  | Avloppsrör | Bly, metalliskt, i skarvar |  | Förekommer i avloppsrör utförda före ca 1970. |  |
|  | Avloppsrör av PVC | Blyföreningar Kadmiumföreningar | Om utan kadmium: Plast för återvinning | Kadmium: Röda avloppsrör. Förbud 1982 i Sverige, kan förekomma i import. I dagsläget sker normalt ingen kontroll om PVC-materialet innehåller bly eller kadmium. | Se ”PVC” i kapitel 6 i Resurs- och avfallsriktlinjerna. |
|  | Batterier | Kvicksilver |  |  |  |
|  | Batterier | Kadmium |  |  |  |
|  | Betong m.m. med PCB som förorening | PCB |  |  |  |
|  | Betong och andra massor förorenade med olja | Olja |  |  |  |
|  | Betong, ren |  | Mineraliska massor |  |  |
|  | Bjälklagsfyllning | PAH, radonhaltigt material (kross av blå lättbetong), metaller |  | Bjälklagsfyllningar kan innehålla slaggprodukter med innehåll av PAH, metaller, radon eller annat miljö- eller hälsofarligt material. För att kontrollera PAH-innehåll krävs lab-analys. Fyllningen kan innehålla krossmaterial från lättbetong och då ibland den blå lättbetongen som avger relativt höga halter radongas. Blå lättbetong känns igen på den blågrå färgen men krossad lättbetongsten kan lätt förväxlas med s.k. slaggsten. För att kontrollera metallhalter krävs lab-analys. |  |
|  | Blybatterier | Blyföreningar |  |  | Förordning om producentansvar för batterier 2008:834 |
|  | Blyinfattat glas | Bly metalliskt | Skrot och metall |  | . |
|  | Blylegerad mässing och brons | Bly metalliskt | Skrot och metall |  |  |
|  | Blyplåt som strålskydd | Bly metalliskt | Skrot och metall | Kan finnas i väggar kring röntgenrum |  |
|  | Blå lättbetong | Radon |  | Blå lättbetong har blågrå färg. Blå lättbetong avger gammastrålning och radon. Användes under perioden 1929 – 1975. |  |
|  | Branddörrar (isolering) | Asbest |  | Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Asbest konstateras genom provtagning eller genom att tillverkare och tillverkningsår undersöks. |  |
|  | Brandsläckningsutrustning som innehåller halon | Halon |  |  |  |
|  | Brandvarnare, rökdetektorer o d | Radioaktiva ämnen |  |  |  |
|  | Cellgummiisolering (svart kylisolering) | Bromerade flamskyddsmedel |  |  |  |
|  | Cellplastisolering | CFC |  | Produkt med tät snittyta kan innehålla CFC. För säkerhet beträffande CFC-innehåll krävs analys. Annars hantera som CFC. Finns t.ex. som markskivor, isolering i väggar och flytande golv, kyl- och frysskåp, kylrum. |  |
|  | Cellplastisolering (t.ex. vit mjuk isolering av mjuka kopparrör) | Bromerade flamskyddsmedel |  |  |  |
|  | Elektriska installationer och instrument, t.ex: tryckvakter, flödesmätare, reläer och kontaktorer, manometrar | T.ex. bly, kvicksilver | El-avfall | Fasta installationer och maskiner som inte omfattas av producentansvar. | Se även Naturvårdsverkets rapport 5279, Hitta kvicksilver i tekniska varor och produkter |
|  | Elkablar med gula, orange och röda nyanser | Kadmium | El-avfall | Användning från ca 1960 fram till förbud i Sverige 1982. |  |
|  | Elkablar med bly (kabelskärmar och mantlar av bly) | Bly metalliskt | El-avfall | T.o.m. 1970 talet. Blymantlad kabel känns igen på den mjuka ytan som blir blank när den skrapas med t.ex. kniv. |  |
|  | Elkablar med isolering av PVC | Blyföreningar | El-avfall | Elkabel med blystabilisator förekommer in på 2000-talet |  |
|  | El-produkter | Bromerade flamskyddsmedel | El-avfall |  |  |
|  | Eternitplattor, eternitskivor | Asbest |  | Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Asbest konstateras genom provtagning eller erfarenhetsmässigt. |  |
|  | Fogmassor | PCB Blyföreningar Klorparaffiner |  | Fogmassor t.ex. i fasader, runt fönster och dörrpartier från 1956 - 1973 kan innehålla PCB. Bly finns t.ex. i polysulfidmassor som inte är vita. Fogmassor kan även innehålla asbest. | Se även www.sanerapcb.nu |
|  | Färg och fyllmedel | Asbest |  | Kan förekomma i målning på plåt. Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Provtagning krävs. |  |
|  | Färgskikt (torkade) som kan innehålla bly (blyvitt, mönja etc) | Blyföreningar |  |  |  |
|  | Fönster | Isolerrutor med PCB |  | PCB kan förekomma i svenska rutor t.o.m. 1973, importerade kan finnas t.o.m. 1980. | Se även www.sanerapcb.nu |
|  | Fönsterbänkar | Asbest |  | Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Asbest konstateras erfarenhetsmässigt eller genom prov |  |
|  | Gjutjärnsrör inkl blydiktning |  | Skrot och metall |  |  |
|  | Gnistskydd i elinstallationer | Asbest |  | Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Asbest konstateras erfarenhetsmässigt. |  |
|  | Golvbeläggning typ Acrydur | PCB |  | Golvbeläggningar utan skarvar i våta utrymmen typ storkök, inlagda t.o.m. 1973. | Se även www.sanerapcb.nu |
|  | Golvbeläggningar i klara nyanser av gult, orange och rött | Kadmium |  | Användning från ca 1960 fram till förbud i Sverige 1982. |  |
|  | Golvbeläggningar av PVC | Asbest |  | Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Provtagning krävs. |  |
|  | Golvlim | Asbest |  | Se ”Tjärlim” |  |
|  | Hydraulolja | Olja |  |  |  |
|  | Impregnerat virke | Kromföreningar |  |  |  |
|  | Impregnerat virke/ slipers | Kopparföreningar |  |  |  |
|  | Impregnerat virke/ slipers | Kreosot |  |  |  |
|  | Impregnerat virke | Pentaklorfenol |  | Obs att trä som byggts in före 1979 kan vara behandlat med pentaklorfenol och innehålla dioxiner. Förbud mot behandling med pentaklorfenol från 1 jan 1978. |  |
|  | Isolering med sprutasbest (t.ex. kring stålkonstruktioner) | Asbest |  | Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Asbest konstateras erfarenhetsmässigt eller genom prov. |  |
|  | Isolering typ Armaflex | Bromerade flamskyddsmedel |  | Detta är samma sak som ”cellgummiisolering” |  |
|  | Isoleringsmaterial | Asbest |  | T.ex. kring kyl- och värmerör som värmeisolering, på in- eller utsida av ventilationsaggregat som ljudisolering, i branddörrar som brandisolering. Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Asbest konstateras erfarenhetsmässigt eller genom prov. |  |
|  | Isolerrutor med förseglingsmassa | PCB |  | PCB kan förekomma i svenska rutor t.o.m. 1973, importerade kan finnas t.o.m. 1980. | Se även www.sanerapcb.nu |
|  | Kablar | Olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen. | El-avfall | Är ovanligt men kan förekomma i markkabel, främst före 1950-talet. |  |
|  | Kablar med blymantel eller blyskärm | Bly metalliskt | El-avfall | T.o.m. 1970-talet. Blymantlad kabel känns igen på den mjuka ytan som blir blank när den skrapas med ex kniv. |  |
|  | Kablar utan olja, stenkolstjära, bly eller andra farliga ämnen |  | El-avfall |  |  |
|  | Kakel, klinker (fix och fog) | Asbest |  | Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Provtagning krävs. |  |
|  | Kakel, klinker (och annat glaserat keramiskt material) | Kadmium |  | Är i klara nyanser av gult, orange eller rött. Användning från ca 1960 fram till förbud i Sverige 1982. |  |
|  | Kakel, klinker, takpannor med blyglasyr | Blyföreningar |  |  |  |
|  | Kemikalier t.ex. rengöringsmedel, kaustiksoda | Basiskt avfall |  |  |  |
|  | Kemikalierester: fogmassor, färg, lack, lim, lösningsmedel m.m. | Kemikalier diverse |  |  |  |
|  | Komponenter i fasta installationer som inte omfattas av producentansvar | Kvicksilver | El-avfall |  | Se Naturvårdsverkets rapport 5279, Hitta kvicksilver i tekniska varor och produkter |
|  | Kondensatorer | PCB | El-avfall | Kondensatorer i ex lysrörs armaturer, pumpar, fläktar, tvättmaskiner m.m. fram t.o.m. 1980. | OBS, ska inte plockas ur på arbetsplatsen! Se även www.sanerapcb.nu |
|  | Kondensisolering | Asbest |  | Exempelvis på klaffventiler eller vattenrör. Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Asbest konstateras erfarenhetsmässigt eller genom prov. |  |
|  | Kopparkabel | Koppar metallisk | El-avfall |  |  |
|  | Kopparrör | Koppar metallisk | Skrot och metall |  |  |
|  | Kyl- och frysenheter | CFC, HCFC, HFC som köldmedium | El-avfall | Förbud påfyllning CFC och nyinstallation av HCFC 1998. Nyttjande förbud CFC 2000. Påfyllningsstopp HCFC 2002. |  |
|  | Kylanläggningar, luftkonditioneringsaggregat | CFC, HCFC, HFC, som köldmedium | El-avfall | Se ovan. |  |
|  | Limträ |  | Trä |  |  |
|  | Lysrör, kompaktlysrör | Kvicksilver | El-avfall |  |  |
|  | Masonit |  | Trä |  |  |
|  | Material och produkter förorenade av smittämnen | Smittämnen |  | Kan förekomma i sjukhus |  |
|  | Mattor av PVC | Blyföreningar | Plast för återvinning |  |  |
|  | Mattor av PVC | Kadmium |  |  |  |
|  | Metallburkar penseltorra | Skrot och metall |  |  |  |
|  | Nickel-kadmiumbatterier | Kadmium |  | Kadmium förekommer fortfarande i NICD batterier och kan förekomma i importerade produkter. |  |
|  | Oljefilter | Olja |  |  |  |
|  | Oljehaltigt borrslam och annat borravfall | Olja |  |  |  |
|  | Packningar i pannor och rörsystem | Asbest |  | Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. |  |
|  | Parkett |  | Trä |  |  |
|  | Plastmattor, rör, lister m.m. | PVC |  |  |  |
|  | Plywood |  | Trä |  |  |
|  | Plåt, målad | Asbest i färg |  | Plåt kan vara målad med asbesthaltig färg. Förbud i Sverige 1976. |  |
|  | Plåt inkl ytbehandlad |  | Skrot och metall |  |  |
|  | Plåtreglar |  | Skrot och metall |  |  |
|  | PP- eller PE-plast t.ex. i fläktar och ventilationsutrust-ning | Bromerade flamskyddsmedel |  |  |  |
|  | PP- eller PE-plast t.ex. i lister | Bromerade flamskyddsmedel |  |  |  |
|  | Profiler av aluminium |  | Skrot och metall |  |  |
|  | PVC-mattor | Blyföreningar | Plast för återvinning | Bly kan finnas i PVC-mattor fram till mitten på 60-talet. |  |
|  | PVC-rör med blystabilisatorer | Blyföreningar | Plast för återvinning | Blyföreningar förekommer i VVS- och elprodukter in på 2000 talet. |  |
|  | Riskavfall, kvarlämnat | Smittämnen, stickande och skärande avfall m.m. |  | Kan förekomma i sjukhus och liknande. |  |
|  | Rostfri plåt |  | Skrot och metall |  |  |
|  | Rör av rostfritt stål |  | Skrot och metall |  |  |
|  | Skadedjursangripet virke | Bekämpningsmedel mot skadedjur Skadedjur, hussvamp m.m. |  |  |  |
|  | Skarvar i avloppsrör (blydiktning) | Bly metalliskt |  | Förekommer i avloppsrör utförda före ca 1970. |  |
|  | Skivor/plattor för beklädnad invändigt och på fasader | Asbest |  | Eternit m.fl. typer, t.ex. plattor för ljuddämpning. Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. |  |
|  | Slam och spolvatten med kvicksilver | Kvicksilver |  |  |  |
|  | Sprayburkar | Aerosoler (drivmedel för aerosoler) |  |  |  |
|  | Spånskivor |  | Trä |  |  |
|  | Stålrör |  | Skrot och metall |  |  |
|  | Sågblad |  | Skrot och metall |  |  |
|  | Takpapp | Tjära |  |  |  |
|  | Takplåt |  | Skrot och metall |  |  |
|  | Takplåt av koppar |  | Skrot och metall |  |  |
|  | Textilier | Bromerade flamskyddsmedel |  | Textilier som innehåller flamskyddsmedel kan vara t.ex. textilmattor och gardiner. Provtagning eller produktblad krävs för identifiering. |  |
|  | Tjärlim t.ex. i golv | Asbest |  | Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Svartfärgat lim kan även påträffas under ”nylagda” mattor där limmet ej sanerats i samband med tidigare rivning av matta. Asbest konstateras erfarenhetsmässigt eller genom prov. |  |
|  | Trasor, absol m.m. förorenat med olja | Olja |  |  |  |
|  | Tryckimpregnerat virke | Arsenik, koppar, krom, kreosot m m |  | Jfr även ”Impregnerat virke” ovan. |  |
|  | Trä med spik och mindre beslag |  | Trä |  |  |
|  | Trä inbyggt före 1979 | Pentaklorfenol |  | Se ”Impregnerat virke” ovan. |  |
|  | Trä, målat | Bly (blyvitt) |  |  |  |
|  | Trä, rent |  | Trä |  |  |
|  | Träbaserade skivor |  | Trä |  |  |
|  | Trämöbler |  | Trä |  |  |
|  | Tätningsmassa runt ventilationskanaler av plåt | Asbest |  | Tätningsmassan kan ha olika färg och konsistens. Vanligast är dock att massan är grå, grå/gul eller grå/grön och relativt hård/spröd. Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Asbest konstateras erfarenhetsmässigt eller genom prov. |  |
|  | Tätningsmassa runt avloppsskarvar och toalettstosar | Asbest |  | Vanlig är en röd/rosa tätningsmassa i badrum och städskrubbar. Förbud i Sverige 1976, importerade produkter till början av 1980-talet. Asbest konstateras erfarenhetsmässigt eller genom prov. |  |
|  | Tätskikt i våtrum | Tjära |  |  |  |
|  | Ventilationskanaler av eternit | Asbest |  | Beträffande årtal, se ”Asbesthaltiga material” i denna lista. Påträffas ofta inbyggt i murade/putsade kanaler. Vanligt även som frånluftskanaler i soprum. Asbest konstateras erfarenhetsmässigt. |  |
|  | Ventilationsplåt |  | Skrot och metall |  |  |
|  | Virke |  | Trä |  | Se Trä resp Skadedjursangripet virke resp Tryckimpregnerat virke. |
|  | Ytbehandling på metall | Krom metallisk |  |  |  |

| Projektet: Funnet vid inventering | Material/produkt | Kan innehålla För information om ämnet, se bilaga 1 Lista över farligt avfall | Sorteras som För information om fraktionen, se bilaga 4 Avfallsfraktioner - bruttolista | Förekomst | Övrigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |