## Bilaga 6

Råd och förslag till AF-texter enligt AMA AF Konsult 10 för upphandling av materialinventering

Föreslagna AF-texter ska anpassas till det aktuella projektet. Rubriker som inte används ska strykas.

Råd och kommentarer redovisas på detta sätt. Denna text skall således inte tas med i de Administrativa Föreskrifterna.

Administrativa föreskrifter för konsultupphandling

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10.

AU	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009.

AUA	ALLMÄN ORIENTERING

AUA.2	Orientering om objektet

Lämna uppgifter beträffande byggnaden, t.ex. byggår, eventuellt ombyggnadsår, installationer m.m., samt om tidigare verksamhet i byggnaden eller berörd del av byggnaden. Om byggnaden används eller tidigare använts för en specifik verksamhet kan det ge viktig information till inventeraren.

AUA.3	Orientering om projektet och uppdraget

Beskriv vad det aktuella projektet omfattar, rivning / ombyggnad / tillbyggnad, hyresgästanpassning, upprustning etc. Lämna information om utrymmens tillgänglighet för besök under anbudstiden. Lämna också information om utrymmens tillgänglighet för inventering.

AUA.5	Begreppsförklaringar

Materialinventering: Inventering av material och produkter som berörs av bygg- och rivningsarbeten.

Avfallshanteringsplan: Plan för hantering av material och produkter som blir avfall vid bygg- och rivningsverksamhet.

Resurs- och avfallsriktlinjerna: Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning (tidigare Kretsloppsrådets riktlinjer).

AUB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

AUB.14	Ersättningsform för uppdraget

Materialinventering bör upphandlas på löpande räkning. Provtagningar och analyser bör ske på löpande räkning mot verifierade självkostnader, omfattning bestäms i samråd med beställaren. Be att få en prislista över de vanligaste analyserna bifogad.

AUB.22	Förteckning över förfrågningsunderlag

Under förutsättning att nedanstående uppgifter och dokument finns tillgängliga och är relevanta för uppdraget ska de ingå i förfrågningsunderlaget.

Det kan finnas arbetsmiljörisker i inventeringsuppdraget, t.ex. att det kan finnas fri asbest eller andra farliga ämnen i utrymmen som ska inventeras. I förfrågningsunderlaget bör då ingå information om detta.

Tidigare inventeringar, utredningar och analyssvar

Ritningsunderlag

Beskrivningar som finns att tillgå

Byggvarudeklarationer på inbyggda material

Andra materialspecifikationer, datablad, produktblad etc

Drift- och skötselanvisningar

Ålägganden från myndigheter

Följande bilagor till Resurs- och avfallsriktlinjerna (Bilagorna finns tillgängliga på www.bygg.org och bifogas inte.)

  - Bilaga 1 Lista över farligt avfall,

  - Bilaga 2 Avfallsfraktioner vid rivning – basnivå

  - Bilaga4 Avfallsfraktioner – bruttolista

  - Bilaga 5 Söklista – material och produkter från rivning/utbyte.

  - Bilaga 9 Blankett för avfallshanteringsplan vid rivning

Underlag för konsultens arbetsmiljöplan.

AUB.31	Anbuds form och innehåll

Förslag till text:

Konsultens ombud ska anges i anbudet.

Förslag till text:

Laboratorier som anlitas för analyser bör vara ackrediterade för de analyser de ska genomföra.

AUB.51	Prövning av anbudsgivare

Det finns en kravspecifikation för certifiering av miljöinventerare som man kan använda som underlag för kompetensbeskrivning, se http://www.miljostatus.se/_pdf/cmf_hel_00.pdf.

Förslag till text angående krav på kompetens:

Den som utför materialinventering ska uppfylla något av följande krav:

ha utbildning i miljöinventering och miljölagstiftning samt ha minst fem års relevant arbetslivserfarenhet, t ex byggverksamhet.

ha erfarenhet av materialinventering av minst tio objekt, tillsammans med erfaren konsult enligt ovan.

Den som utför inventering ska ha erfarenhet av inventering av den aktuella typen av byggnad.

Ange referenser.

Den som utför materialinventering ska ha kunskap om de arbetsmiljörisker som inventeringen innebär.

OBS! I det fall det är aktuellt med markinventering/provtagning erfordras särskild kompetens.

AUC	UPPDRAGSFÖRESKRIFTER

AUC.1	Omfattning

Ange att uppdraget avser materialinventering av fastigheten YY.

Ange gärna i vilket skede i projektet som inventeringen utförs.

Inventeringen ska alltid omfatta material och produkter, som blir farligt avfall vid rivning/utbyte. För att möjliggöra återanvändning ska inventeringen också omfatta material och produkter som är möjliga att återanvända. Ange om även andra material och produkter ska inventeras.

Ange t.ex. att även eventuell förekomst av metallerna koppar, bly och zink ska anges, samt också blå lättbetong och PVC i den mån det kan bedömas utan provtagning.

Förstörande provtagning bör ske i samråd med beställaren om det finns verksamheter i drift i byggnaderna.

Förslag till text:

Materialinventeringen ska omfatta en fullständig inventering av del eller delar av byggnaden som kan komma att beröras vid rivningsarbetena i projektet. Inventeringen ska utföras okulärt och vid behov, efter samråd med beställaren, kompletteras med materialprovtagning för laboratorieanalys.

Inventeringen ska avse material och produkter som blir eller kan bli farligt avfall vid rivning samt material och produkter som kan återanvändas.

Det viktigaste syftet med materialinventeringen är att se till att farliga ämnen och material hanteras på ett riktigt sätt vid rivning och att det som eventuellt lämnas kvar i byggnaden är dokumenterat till mängd och läge.

Resurs- och avfallsriktlinjernas Bilaga 1 Lista över farligt avfall och bilaga 5 Söklista – material och produkter från rivning/utbyte ska användas som underlag.

Ange om även inventering av mark avseende eventuella markförlagda installationer eller föroreningar ska ingå och hur den ska genomföras.

AUC.153	Information till fastighetsägare, boende m.fl.

Ange om konsulten ska informera hyresgäster och på vilket sätt.

AUC.2	Genomförande

Konsulten ska genomföra en riskbedömning med avseende på arbetsmiljö innan inventeringen påbörjas, samt vidta de åtgärder och använda den skyddsutrustning som behövs.

AUC.22	Kvalitets- och miljöstyrning

Förslag till text:

Konsulten ska ha system för kvalitets- och miljöledning. I sitt kvalitetssystem ska konsulten beskriva hur verksamheten styrs för att beställarens krav ska uppfyllas.

AUC.2232	Konsultens plan för kvalitets- och miljöstyrning

Förslag till text:

Konsulten ska innan uppdrag påbörjas upprätta förslag till kvalitets- och miljöplan. Kvalitets- och miljöplanen fastläggs gemensamt av beställaren och konsulten.

Kvalitets- och miljöplanen ska innehålla bl a följande:

Dokumentation av undersökta samt ej tillgängliga utrymmen

Dokumentationshantering

Hantering av prover

Hantering av avfall från provtagning

Laboratorier som används för analyser

AUC.224	Kvalitets- och miljörevision

Förslag till text:

Beställaren har rätt att ta del av konsultens interna kvalitetsrevisioner i den mån dessa berör uppdraget.

AUC.242	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren

Förslag till text:

Beställarens representant XX är tillgänglig under inventeringsperioden för att svara på frågor, visa arbetsområdet, drift- och skötselpärmar samt vid behov låsa upp.

AUC.243	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från konsulten

Förslag till text:

Konsulten ska upprätta en arbetsmiljöplan för sina arbeten innan uppdraget påbörjas. Arbetsmiljöplanen ska även hantera risker som berör hyresgäster eller verksamheter. Planen ska godkännas av beställaren.

Förslag till text:

I redovisningen från materialinventeringen ska anges:

Förteckning över alla typer av material och produkter som vid rivning blir farligt avfall, med avfallskoder i den utsträckning det är möjligt, enligt bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927).

Bedömd mängd av alla material och produkter som vid rivning blir farligt avfall.

Farliga ämnen och material som sökts men inte hittats.

Översiktlig beskrivning av hur det angivna farliga avfallet ska hanteras.

Förteckning över material och produkter som bedöms kunna återanvändas.

Översiktlig beskrivning med förslag till hur övrigt avfall ska hanteras. Val av hanteringssätt ska följa EUs avfallshierarki. Benämningar på fraktioner som föreslås ska överensstämma med basnivån Resurs- och avfallsriktlinjernas bilaga 2 Avfallsfraktioner vid rivning – basnivå.

Inventeraren ska dokumentera eventuella utrymmen som ej varit tillgängliga och därför inte kunnat inventeras.

Arbetsmiljöaspekter som kan vara av vikt för framtida rivning/demontering/sanering eller fastighetsskötsel som berör funna ämnen och material ska redovisas.

Resultatet ska redovisas i form av inventeringsprotokoll (gärna i tabellform) med kompletterande redovisning på tillhandahållet ritningsunderlag med relevant markering av funnet farligt avfall, som inte kan beskrivas generellt, och markering av övrigt avfall (med relevant menas bl a rimlig detaljeringsnivå).

En avfallshanteringsplan ska upprättas där uppgifter från inventeringen förs in. Planen ska vara uppställd så att den senare kan kompletteras med uppgifter om borttagen mängd, hantering, transportör, mottagare, mottagen mängd samt hänvisning till verifikation för transport och mottagande. Se Resurs- och avfallsriktlinjernas bilaga 9 Blankett för avfallshanteringsplan.

Ange om mängd ska bedömas, förutom för farligt avfall, också för andra relevanta fraktioner, t.ex. för återvinning.

Om kontrollplan för rivning krävs, ange att avfallshanteringsplanen med senare komplettering ska kunna ingå i en kontrollplan för rivning.

AUC.331	Startmöte

Vid större projekt kan det vara lämpligt med ett möte där projektledare, förvaltare och inventerare går igenom projektet. Inventeraren får då också möjlighet att ställa frågor till berörda personer hos beställaren.

AUC.615	Särskild ersättning

Förslag till text:

Provanalyser ersätts med verifierad självkostnad.